Версия для печати темы Нажмите сюда для просмотра этой темы в оригинальном формате

WAROFFLINE ¦ Зрада чи Перемога: форум військових експертів > Конфликты прошлого > подлодки Великой Войны.

Автор: Эмден Июл 4 2017, 11:57

Британские эскадренные подводные лодки типа K (англ. K-class Fleet Submarine) были созданы в годы Первой мировой войны. Предполагалось, что они будут действовать совместно с надводными кораблями Гранд-флита и участвовать в генеральном сражении с Кайзеровским флотом. Для обеспечения соответствующей скорости надводного хода на них были установлены паровые турбины. В бою с противником лодкам побывать не довелось. В различных инцидентах погибли пять из восемнадцати лодок, причем две из них были протаранены и потоплены другими подводными лодками типа К. Английские моряки расшифровывали индекс 'K' как "Катастрофа" (англ. Kalamity-class). Для надводного хода использовались два турбозубчатых агрегата суммарной мощностью 10500 л.с. (На лодках, построенных фирмой Vickers, устанавливались турбины системы Парсонса, на все остальные - типа Браун-Кертисс.) Пар для турбин создавали находившиеся в котельном отсеке два паровых котла системы Ярроу, отапливавшиеся нефтью. Рабочее давление пара - 16 атм (235 Psi). В надводном положении воздух в котельное отделение нагнетали четыре вентилятора, расположенные в его крыше, а выхлопные газы из котлов выходили через две дымовые трубы. Перед погружением пар из котлов стравливался, вентиляторы закрывались грибовидными колпаками, а трубы складывались. Дымоходы также закрывались двумя герметичными крышками каждый, изнутри и снаружи отсека. В подводном положении котельный отсек изолировался, для сообщения между носом и кормой вдоль правого борта лодки шел узкий проход. По первоначальному проекту этого прохода не было и в подводном положении пройти из носовой части лодки в кормовую было бы невозможно. Для подводного хода были установлены 4 электромотора по 360 л.с. (в аварийном режиме "разряд батареи за 20 минут", моторы могли выдать мощность до 510 л.с. каждый). Электромоторы работали от батареи, состоявшей из 336 элементов. Батарея была разбита на три секции и размещена в передней части корабля, во 2-м и 3-м отсеках. В отсеке электромоторов также был установлен вспомогательный 800-сильный дизель-генератор. Он обеспечивал запуск турбин и, что немаловажно, надводный ход под электромоторами при отказе паровых двигателей. Несколько раз лодкам удалось вернуться на базу "под дизелем". Подводные лодки типа К, с их огромными размерами (втрое больше, чем эксплуатировавшиеся в момент их закладки подводные лодки типа E), необычной двигательной установкой и далекой от совершенства техникой, создавали массу проблем и являлись источником повышенной опасности для тех, кто на них ходил. Мореходность лодки была отвратительной. На большом ходу ее низкосидящий форштевень не всходил на волну, а протыкал ее подошву. Гребень волны проносился над лодкой. Если вода накрывала котельные вентиляторы, то вниз обрушивался водяной шквал, если штормовая волна накрывала трубы, то котлы могли погаснуть совсем. Кочегары в любую погоду несли вахту в бахилах и прорезиненных плащах, несмотря на то, что расстояние от них до пылающих топок котлов было не более метра. Высокая попутная волна легко гасила топки, поэтому наиболее безопасным маневром для лодок типа К при попутном волнении было дать полный ход и уйти вперед, обгоняя эскадру. Носовым 102-мм орудием пользоваться было невозможно, при движении лодки оно постоянно находилось под водой. Из-за "подлодочного" устройства рулевого механизма и очень длинного корпуса маневренность лодки была слабой. "Подводные лодки типа К отличаются скоростью эсминца, маневренностью линейного корабля и оборудованием мостика, как на торпедном катере". Процесс погружения был очень длительным, сложным и представлял опасность для экипажа при малейшей ошибке. Следовало остановить лодку, погасить топки, стравить пар из котлов, сложить трубы и закрыть крышками дымоходы и котельные вентиляторы. Весь процесс занимал около 4-5 минут (абсолютный рекорд поставила K8, погрузившаяся за 2 минуты 40 секунд). Разумный командир в процессе погружения отправлял кого-то из верхней вахты проверить, что верхние крышки дымоходов закрылись и опустились грибовидные колпаки вентиляторов. В это же время инженер-механик посылал матроса закрыть нижние крышки дымоходов (они задраивались вручную) и, если он тоже был разумным, еще раз проверить вентиляторы. После того, как лодка приобретала нулевую плавучесть, следовало осторожно переложить горизонтальные рули на погружение и дать малый ход. Одной из "катастрофических" особенностей типа К было то, что длинная плоская палуба работала как гигантский горизонтальный руль, поэтому лодка пыталась самопроизвольно опустить нос и "перейти в пикирование". В лучшем случае это кончалось зарыванием носа в грунт и зависанием с торчащей в воздухе кормой. В худшем - провалом носа на запредельную глубину и разрушением лодки. Всплытие обычно (если ничего не ломалось) происходило как на "нормальных" подводных лодках, за исключением того, что на разведение паров требовалось около 15 минут, в течение которых лодка стояла совершенно неподвижно, выдавая свое местоположение столбом черного дыма от работавшего дизель-генератора. Обитаемость лодок считалась плохой. Температура в отсеках варьировалось от субтропической при работающих турбинах до арктической при погружении под воду. По той же причине внутри лодки постоянно скапливался водяной конденсат, что приводило к массовым отказам электроприборов. Под палубой матросских кубриков находились нефтяные танки, из которых при погружении давлением воды в кубрики выдавливало нефть. Свидетельств о надежности работы оружия не сохранилось, так как за всю свою историю лодки типа К встретились с противником один раз. K7 во время патрулирования в Северном море обнаружила германскую подлодку в надводном положении. Из 6 выпущенных торпед (2 траверзных и залп из 4 носовых) одна попала в цель, но не разорвалась.

Автор: S_S Июл 4 2017, 12:14

Да, именно с этой подлодки стоило начать. А вообще - интересно. Я про неё даже не слышал.

Автор: Бармалей Июл 4 2017, 12:25

Самые конченные были у СССР

Автор: Бармалей Июл 4 2017, 12:29

Трофейчег II-B

Автор: Бармалей Июл 4 2017, 12:33

Автор: atalex Июл 4 2017, 13:03

Цитата (Бармалей @ Июл 4 2017, 20:40) Самые конченные были у СССР В ПМВ никакого СССР еше не было.

Автор: Эмден Июл 4 2017, 19:47

французские изыски в поиске лучшей формы корпуса подлодки, мореходность повышали а про рубку забыли Подводная лодка 'Мариотт' (Q-74), Франция, 1912 г. Строилась на верфи ВМФ в Шербуре. Тип конструкции - однокорпусный. Водоизмещение надводное/подводное 531/627 т. Размеры: длина 64,7 м, диаметр корпуса 4,3 м, осадка 3,8 м. Материал корпуса: сталь. Глубина погружения - до 40 м. Двигатель: 2 дизеля мощностью 1400 л.с. плюс 2 электромотора мощностью 1000 л.с., скорость надводная/подводная 14,2/11,5 уз. Вооружение: шесть 450-мм торпедных аппаратов (4 внутренних, 2 Джевецкого), 8 торпед. Экипаж: 29 чел. Потоплена в 1915г.

Автор: Pampa Июл 4 2017, 20:21

Это какой то ад. А как они откачивали воду, которая просачивалась?

Автор: Бармалей Июл 4 2017, 21:03

Цитата (Pampa @ Июл 4 2017, 20:36) Это какой то ад. А как они откачивали воду, которая просачивалась? Откачивали помпой

Автор: Эмден Июл 4 2017, 21:25

Заградители типа 'U-117' предназначались для постановки мин. год постройки 1918. Водоизмещение 1164/1512 т; размеры 81,5 х 7,4 х 4,2 м. Дизели 2 х 1200 л.с; э.м. 2 х 600 л.с; максимальный запас топлива 220 т; 14,7/7 узлов; 12500 миль (8 узл.)/35 миль (4,5 узл.). Вооружение 42 мины типа 2Т либо 30 мин типа ТК, 4-500-мм носо-вых ТА (боекомплект 12 тор-пед), 1- 150-мм орудие (200 снарядов). Экипаж 4/36 человек. при буксировке лопнул трос и подлодку выбросило на берег у английского городка Гастингс. сравнивая немцев и британцев поражаешься насколько немцы в ПМВ ускакали вперед по сравнению с прочими, эти подлодки погружались за 45 секунд,несли и торпеды и мины,имели топлива на 12500 миль...

Автор: atalex Июл 4 2017, 21:47

А чего бы им не ускакать? Немцы еще до войны подводный флот активно развивали. А англичане и французы к нему презрительно относились, пока гром не грянул, и они 3 крейсера сразу не потеряли.

Автор: Эмден Июл 4 2017, 22:10

Цитата (atalex @ Июл 4 2017, 22:02) А чего бы им не ускакать? Немцы еще до войны подводный флот активно развивали. А англичане и французы к нему презрительно относились, пока гром не грянул, и они 3 крейсера сразу не потеряли. как раз наоборот,немцы не развивали подлодки а смотрели на французов,американцев,как те возились со своими проектами,но как только появилось что-то реальное немцы сразу взялись за постройку,они понимали что Хохзеефлот не потянет открытое столкновение с Грандфлитом,и за подлодки взялись всерьез,не эксперементируя с бензиновыми,керосиновыми и тем более паровыми двигателями,только дизеля.

Автор: Бармалей Июл 5 2017, 01:45

Ну и справедливости ради в те времена лодка на поверхности львинную часть времени проводила В тоже время немцы начав ВМВ не имели надежных торпед, иначе бы около норвегии англичан ждал бы нежданчик

Автор: Бармалей Июл 5 2017, 04:19

Российский Императорский Флот Русско-японская война Подлодка Сом, Порт Артур

Автор: atalex Июл 5 2017, 05:52

Цитата (Эмден @ Июл 5 2017, 06:25) как раз наоборот,немцы не развивали подлодки а смотрели на французов,американцев,как те возились со своими проектами,но как только появилось что-то реальное немцы сразу взялись за постройку,они понимали что Хохзеефлот не потянет открытое столкновение с Грандфлитом,и за подлодки взялись всерьез,не эксперементируя с бензиновыми,керосиновыми и тем более паровыми двигателями,только дизеля. Не совсем. Немцы правильно поняли концепцию применения подводных лоток и следовали ей. Англичане вообще не понимали, нафиг им эти консервные банки. От этого и клепали непонятных монстров для действий в составе эскадры.

Автор: S_S Июл 5 2017, 07:10

Цитата (Бармалей @ Июл 4 2017, 12:40) Самые конченные были у СССР С учётом революции и гражданской войны, удивительно, что СССР вообще сумел наладить производство подводных лодок. Представить, что сейчас Украина начнёт строить подводные лодки, невозможно.

Автор: Бармалей Июл 5 2017, 07:58

Цитата (S_S @ Июл 5 2017, 07:25) С учётом революции и гражданской войны, удивительно, что СССР вообще сумел наладить производство подводных лодок. Представить, что сейчас Украина начнёт строить подводные лодки, невозможно. Она их и не строила практически http://www.deol.ru/manclub/war/podlodka.htm

Автор: Бармалей Июл 5 2017, 11:02

Ахтунг порн! [Показать/Скрыть]

Автор: Бармалей Июл 5 2017, 11:04

Автор: Эмден Июл 5 2017, 11:22

Цитата (atalex @ Июл 5 2017, 06:07) Не совсем. Немцы правильно поняли концепцию применения подводных лоток и следовали ей. Англичане вообще не понимали, нафиг им эти консервные банки. От этого и клепали непонятных монстров для действий в составе эскадры. у немцев была огромная фора,в 1914 году ПЛО отсутствовало полностью как таковое. количество потопленных немцами кораблей огромно,тысячи,на мелких торговцев и не очень мелких торпеды не тратили,просто всплывали и расстреливали из 88 мм а затем и 105 мм орудий. немцы не только душили голодом Британию,они своими подлодками пресекали перевозку на материк,на фронт миллионов снарядов,патронов,сотни тысяч винтовок,пулеметов,тысячи пушек, свежие войска и раненых назад в Британию,продовольствие и медикаменты для фронта. заблокируй немцы море полностью и Франция осталась бы один на один с Германией на западном фронте,и конец войны был бы предрешен. за годы ПМВ немецкие подводники утопили 156 боевых кораблей из них: 10 линкоров. 20 крейсеров. 22 вспомогательных крейсера. 31 эсминец. 10 подлодок. 3 монитора. 3 канонерских лодки. 6 минзагов. 34 тральщика и сторожевых корабля. 16 судов ловушек. 1 плавбазу для ПЛ. потоплено судов гражданского флота: 1914 год: 36 судов 29000 брт. 1915 год: 1309 судов 1191704 брт. 1916 год: 3500 судов 2186402 брт 1917 год: 1305 судов 6149070 брт 1918 год: 6750 судов 2754152 брт. всего 12284278 брутто-тонн. три пятых из потопленных судов это британский торговый флот. за 4 года войны немцы потеряли 178 подлодок от действий вражеского флота,от других причин погибло еще 51 подлодка,14 подлодок затопили собственные экипажи,в целом германия потеряла 243 субмарины.

Автор: Эмден Июл 6 2017, 15:33

рабочая лошадка Хохзеефлота,построено 50 штук,одна уцелела в качестве музея в Финляндии Тактико-технические данные серии «UB-II» Серия I: UB-18-23 начаты постройкой в конце 1914, спущены в 1915, в строю с 1915 и 1916 (последние 4 еди­ницы). Верфь «Блом и Фосс» (Гамбург). Водоизмещение 263/296 т; размеры 36,1 x 4,4 х 3,7 м. Дизели 2 х 142 л.с; э.м. 2 х 140 л.с; 9,2/5,8 узлов; 6500 миль (5 узл.)/45 миль 9,5 узл.). Вооружение 2—500-мм ТА (боекомплект 4 торпеды), 1—37-мм или 50-мм орудие. Экипаж 3/19 человек. Серия II: UB-24-29 Заложены и спущены в 1915, в строю с 1915—16. Построены на верфи «A.G. Weser» (Бремен). Водоизмещение 265/291 т. Дизели 2 х 142 л.с; э.м. 2 х 140 л.с; скорость 8,9/5,7 узлов. Вооружение 2—500-мм ТА (боекомплект 4 торпеды), 1—37-мм или 50-мм орудие. Экипаж 3/19 человек. Серия III: UB-30-47 спущены в 1915—16, в строю с 1916. UB-30—41 строила верфь «Блом и Фосс» (Гам­бург); UB-42—47 верфь «А.Г. Везер» (Бремен). Водоизмещение 274/303 т; размеры 36,9 х 4,4 х 3,7 м. Дизели 2 х 150 л.с; э.м. 2 х 140 л.с; 9/5,7 узлов. Вооружение 2—500-мм ТА, 1—88-мм орудие. Экипаж 3/20 человек.

Автор: Pampa Июл 6 2017, 16:29

Цитата (Эмден @ Вчера, 11:37) за годы ПМВ немецкие подводники утопили 156 боевых кораблей из них: 10 линкоров. 20 крейсеров. 22 вспомогательных крейсера. 31 эсминец. 10 подлодок. 3 монитора. 3 канонерских лодки. 6 минзагов. 34 тральщика и сторожевых корабля. 16 судов ловушек. 1 плавбазу для ПЛ. потоплено судов гражданского флота: 1914 год: 36 судов 29000 брт. 1915 год: 1309 судов 1191704 брт. 1916 год: 3500 судов 2186402 брт 1917 год: 1305 судов 6149070 брт 1918 год: 6750 судов 2754152 брт. 13 тыщ кораблей, впечатляет.

Автор: Эмден Июл 6 2017, 17:02

Цитата (Pampa @ Июл 6 2017, 16:44) 13 тыщ кораблей, впечатляет. все было очень по серьезному,в танках немцы в ПМВ не разобрались,построили немного странных конструкций и все.а вот с подлодками у немцев было все хорошо,одних подводных минзагов было построено 124 штуки,правда сотня это были не большие минзаги с 12-14-18 минами на борту, это позволяло поставить незаметно у вражеского порта одну-две минные банки с 6-9 минами. но были и большие минзаги,выше я показывал минзаг с 42 минами на борту и с 12 торпедами в придачу. малый минзаг:

Автор: PLTV Июл 6 2017, 17:05

Цитата (Pampa @ Сегодня, 16:44) 1917 год: 1305 судов 6149070 брт 1918 год: 6750 судов 2754152 брт. Почему такое странное соотношение количества кораблей и брутто-тоннажа? В 1917 потопили весь крупняк, в 1918 взялись за мелочь?

Автор: Бармалей Июл 6 2017, 18:15

Может пушку установили?

Автор: Эмден Июл 6 2017, 18:25

Цитата (PLTV @ Июл 6 2017, 17:20) Почему такое странное соотношение количества кораблей и брутто-тоннажа? В 1917 потопили весь крупняк, в 1918 взялись за мелочь? в 1918 британцами,сша и францией была окончательно отработана ПЛО,крупняк начал ходить только в конвоях под защитой,было разработано оружие против ПЛ,бомбометы с глубинными бомбами,прослушивание моря на предмет шумов винтов,и многое другое. в 1918 немцы потеряли больше всего подлодок от противодействия союзников,более 50-ти, и они действительно топили буквально все,даже мелкие парусные лайбы в 50 брт.

Автор: Эмден Июл 6 2017, 18:31

Цитата (Бармалей @ Июл 6 2017, 18:30) Может пушку установили? не,пушки начали устанавливать буквально сразу в начале войны,так как торпед подлодки имели мало, 4-8 штук,а к пушке боекомплект достигал 200 снарядов,и топить транспорта было выгодно пушкой, снаряды и стоят дешевле,и их гораздо больше.

Автор: Эмден Июл 6 2017, 19:05

U-139 — подводная лодка военно-морского флота Германии в Первую мировую войну. Самая большая подводная лодка в истории Германии. Относилась к классы подводных крейсеров (которые в немецких источниках иногда называют погружаемыми надводными кораблями) и предназначалась для уничтожения торговых судов противника на значительном удалении от метрополии. Заложена на верфи Germaniawerft в городе Киль 1 августа 1916 года, а введена в строй 18 мая 1918 года, поэтому не успела в должен мере проявить себя. Командир — Lothar von Arnauld de la Perière. До конца войны U-139 успела сделать только один рейд по вражеским коммуникациям и утопить 5 мелких судов. 24 ноября 1918 года U-139 сдалась французам, которые включили ее в состав своего флота. У новых хозяев U-139 получила имя Halbronn. Подводная лодка была отправлена на металлолом 24 июля 1935 года. На счету U-139 нападение в Атлантическом океане 14 октября 1918 года на португальский пароход SS São Miguel и охранявший его тральщик NRP Augusto de Castilho. Вооружение подлодки сочетало в себе торпедные аппараты и артиллерийские орудия. Помимо 6 торпедных аппаратов с 24 торпедами U-139 имели два 150-мм орудия, отдельно стоящие на носе и корме. По военным кораблям U-139 выпускали торпеды из подводного положения, а для уничтожения торговых судов всплывали и использовали артиллерию. По замыслу конструкторов гибридное вооружение приведет к экономии торпед и использованию их только против военных кораблей. Однако в надводном положении U-139 теряли главное преимущество подводных лодок скрытность и становились уязвимыми для нередко устанавливаемого на торговых судах артиллерийского вооружения. В конечном счете гибридное торпедно-артиллерийское вооружение U-139 не оправдало возлагавшихся на него надежд. Серия I: U-139—141 спущены в 1917—18, в строю с 1918. Верфь «Германия» (Киль). Водоизмещение 1930/2483 т; размеры 92 х 9,1 х 5,3 м. Дизели 2 х 1650 л.с. (+ 1 дизель-мотор эконом, хода 450 л.с); электромо­торы 2 х 845 л.с; 15,3/7,6 узлов; 12630 миль (8 узл.)/53 мили (4,5 узл.). Вооружение 6—500-мм ТА (боекомплект 19 торпед), 2—150-мм орудия. Экипаж 66 человек. Серия II: U-142-150 все 9 лодок были спущены в 1918. U-142—144 строила верфь «Германия» (Киль). В строй 10.11.1918 вступила только U-142; U-143— 144 достроены не были (готовность 80%). U-145—147 строила верфь «Вулкан» (Гамбург), достроены не были (готовность 75%). U-148—150 строила верфь «А.Г. Везер» (Бре­мен), достроены не были (готовность 75%). Водоизмещение 2158/2785 т; размеры 97,5 х 9,1 x 5,4 м Дизели 2 х 3000 л.с. (+1 дизель-мотор эк. хода 450 л.с); э.м. 2 х 1300 л.с; 17,5/8,5 узлов; 20000 миль (6 узл.)/70 миль (4,5 узл.). Вооружение 6—500-мм ТА (комплект 24 торпеды), 2—150-мм орудия. Экипаж 66 человек. Серия III: U-173-174, U-181-182 U— 173, U-174 спущены в 1918, не достроены (верфь «Германия», Киль); U-181, U-182 спущены в 1918, не достроены (верфь «Блом и Фосс», Гамбург). Водоизмещение 2115/2790 т. Вооружение 3—150-мм орудия.

Автор: Бармалей Июл 7 2017, 10:41

Эмден, а что у немцiв было по торпедам?

Автор: Эмден Июл 7 2017, 12:08

Цитата (Бармалей @ Июл 7 2017, 10:56) Эмден, а что у немцiв было по торпедам? нормально было,торпеда-G-7,калибр 500мм,длинна 7 метров,общий вес 1130кг, БЧ 200кг,дальность пуска при 36узл(66,7км/ч) на 10,7км.

Автор: Эмден Июл 7 2017, 12:56

ранние U-боты Германии.

Автор: Эмден Июл 7 2017, 23:22

в 1921 году британцы заложили и в декабре 1925 года ввели в строй удивительный "подводный крейсер для надводного боя", подводную лодку X1. Вооруженная четырьмя 132-мм пушками QF 5.2 inch Mk I в двух башнях (и шестью ТА) - 110-метровой длины ПЛ на момент спуска на воду являлась крупнейшим подводным кораблем с полным (подводным) водоизмещением 3700 тонн и дальностью хода в надводном положении до 12400 морских миль (почти 23 тысячи км). Отдельного упоминания заслуживает силовая установка: два дизеля по 3000л.с. крутили гребные винты, а еще два дизеля, по 1200л.с. (с трофейной немецкой ПЛ) использовались для вращения генераторов, заряжавших аккумуляторные батареи. Для подводного же хода имелись два электромотора по 1000л.с. В случае острой необходимости все двигатели могли работать вместе, выдавая на гребные валы мощность около 8000л.с., что позволяло лодке развивать на поверхности внушительную скорость в 19.5 узлов (36,1 км/ч). Скорость же подводного хода достигала девяти узлов. В 1933 году субмарину вывели в резерв, а в 1935 и вовсе списали.

Автор: Juan Carlos Июл 8 2017, 23:06

Цитата (Эмден @ Июл 7 2017, 23:37) в 1921 году британцы заложили и в декабре 1925 года ввели в строй удивительный "подводный крейсер для надводного боя", подводную лодку X1. И борта с обратным скосом сделали, как на французских броненосцах начала века. Как же красиво-то, а! Формидабль, манифик!

Автор: Эмден Июл 9 2017, 00:59

Цитата (Juan Carlos @ Июл 8 2017, 23:21) И борта с обратным скосом сделали, как на французских броненосцах начала века. Как же красиво-то, а! Формидабль, манифик! у неё было столько техпроблем что подлодка больше в починке пребывала чем в море у французов тоже был подобный монстр,подводный крейсер "Сюркуф",с двумя пушками в 203мм калибром. Сюркýф (фр. Surcouf (N N 3)) — французская подводная лодка. Проект носил название «sous-marin de bombardement» — «подводная лодка для обстрела» или «артиллерийская подводная лодка». Спущена на воду 18 октября 1929 года, введена в состав флота в мае 1934-го. Названа в честь знаменитого капера Робера Сюркуфа, была крупнейшей подводной лодкой в мире до постройки японских лодок I-400. http://pixs.ru/showimage/0baaee5602_5253611_26809640.jpg Предназначалась для крейсерских действий на океанских коммуникациях, помимо торпедного вооружения (боезапас 22 торпеды), обычного для подлодок, была вооружена двумя 203-мм орудиями, несла гидросамолёт предназначенный для разведки и корректировки артогня. Водоизмещение — 2880 тонн в надводном и 4330 тонн в подводном положении. Длина — 110 метров, дальность плавания — 12 тысяч миль. http://pixs.ru/showimage/0bab0674dc_1589210_26809643.jpg Являлась вершиной попыток, предпринятых после окончания Первой мировой войны, соединить в рамках одного корабля скрытность подводной лодки и огневую мощь надводного корабля. Ещё одной особенностью подлодки Сюркуф являлась способность вести артиллерийский огонь в полупогруженном положении. Погибла при до конца невыясненных обстоятельствах, предположительно 18 февраля 1942 года. http://pixs.ru/showimage/0baaecdd67_6102604_26809647.jpg Характеристики: Общие: Длина: 110 м Ширина: 9 м Водоизмещение надводное: 2 880 тонн Водоизмещение подводное: 3 250 тонн Запас хода надводный: 10 000 миль Запас хода подводный: 70 миль Экипаж: 140 чел. Скорость надводная: 18 уз. Скорость подводная: 8,5 уз. http://pixs.ru/showimage/SURCOUF192_8185616_26809664.jpg http://pixs.ru/showimage/0baaef3fe5_9595098_26809652.jpg Вооружение: Орудия: 2 203/50 мм Носовые торпедные аппараты: 4 550 мм Поворотные торпедные аппараты: 4 550 мм; 4 400 мм Зенитные установки: 2 37 мм; 2 13,2 мм Гидросамолеты: 1 http://pixs.ru/showimage/0baaea308c_6659923_26809661.jpg http://pixs.ru/showimage/0bab0acdc7_8004928_26809662.jpg

Автор: Бармалей Июл 12 2017, 08:58

Есть в ней некая куртуазность

Автор: Ghost Ноя 9 2018, 08:51

Цитата (Бармалей @ Июл 4 2017, 12:25) Самые конченные были у СССР У СССР(я так понимаю, речь о ВМВ) - были хорошие лодки. Например, Средняя - это почти клон знаменитой немецкой Семерки. Корни разработки общие.

Powered by Invision Power Board (http://www.invisionboard.com)

© Invision Power Services (http://www.invisionpower.com)